## Slide 1: Nuovi indicatori per l'analisi degli incidenti stradali: la “matrice di collisione” e i profili di rischio degli utenti della strada
* Istat - Direzione centrale per la metodologia e disegno dei processi statistici - Servizio Metodi, qualità e metadati
** Istat - Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare - Servizio Sistema Integrato sulla Salute, Assistenza e Previdenza
Roma, 20 gennaio 2025
Riunione "Gruppo di Lavoro sulle Statistiche relative all'incidentalità, ai trasporti ed alle infrastrutture stradali"
Marco Broccoli* Silvia Bruzzone**

## Slide 2
Incidenti stradali: «la matrice di collisione»
2
Per un’interpretazione esaustiva dei dati, è spesso necessario l’uso di nuovi indicatori e misure innovative rispetto alle analisi tradizionali.
Oltre ai più tradizionali tassi di mortalità e lesioni, infatti, calcolati come rapporto rispetto alla popolazione residente, al parco veicoli o alla lunghezza delle strade, recentemente l’Istat ha calcolato nuove matrici, includendo la connessione tra le caratteristiche degli utenti.
L’elemento innovativo del progetto è il rilascio di una "matrice di collisione", basata su una tecnica di costruzione accurata per mettere in relazione le vittime in incidenti stradali (entro 30 giorni), feriti e veicoli responsabili delle collisioni durante l'incidente.
Gli indicatori degli incidenti stradali armonizzati con le Raccomandazioni della Commissione Europea, basati sulle matrici di collisione, consentono di delineare profili di rischio per gli utenti della strada.

## Slide 3
Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti in Italia. Anni 2010-2023 (valori assoluti)
3
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Vittime | 4114 | 3860 | 3753 | 3401 | 3381 | 3428 | 3283 | 3378 | 3334 | 3173 | 2395 | 2875 | 3159 | 3039
Target 2030 di riduzione delle vittime | 3173 | 2960.409 | 2762.0616 | 2577.0035 | 2404.3442 | 2243.2532 | 2092.9552 | 1952.7272 | 1821.8945 | 1699.8276 | 1585.9391 | 1585.9391
Incidenti | 212997 | 205638 | 188228 | 181660 | 177031 | 174539 | 175791 | 174933 | 172553 | 172183 | 118298 | 151875 | 165889 | 166525
Feriti | 304720 | 292019 | 266864 | 258093 | 251147 | 246920 | 249175 | 246750 | 242919 | 241384 | 159248 | 204728 | 223475 | 224634

## Slide 4: Vittime in incidenti stradali in Italia, per tipo utente. Anno 2023
L’indice di mortalità (numero delle vittime per 100 incidenti):
per i pedoni (2,6 morti per 100 incidenti con pedoni) è 4 volte più alto rispetto agli occupanti di autovetture (0,7 morti for 100 incidenti);
per i motociclisti è 2,4 volte più alto rispetto agli automobilisti;
per i conducenti e passeggeri di biciclette elettriche e non e di monopattini elettrici è di circa 2 volte superiore rispetto agli automobilisti.
3.039 Vittime nel 2023

## Slide 5: Matrice di collisione: i metadati
Le informazioni fornite dalla ricerca italiana si ispirano alla proposta della Commissione Europea, con alcune varianti e personalizzazioni.
La matrice di collisione proposta dalla CE include, infatti, i dati relativi ai decessi in incidenti a veicolo isolato e incidenti che coinvolgono una o più unità di traffico, combinando i primi due veicoli coinvolti negli incidenti. Per gli incidenti multiveicolo, il "veicolo principale" è quello più pesante tra quelli coinvolti, in quanto tende a essere responsabile delle conseguenze più gravi.
Per quanto riguarda la versione italiana, invece, i valori all'interno delle celle della matrice rappresentano una suddivisione dei casi totali (deceduti o feriti), sviluppando un algoritmo che combina e permuta tutti i veicoli coinvolti negli incidenti e tutte le interazioni di collisione tra veicoli e altri veicoli o pedoni.
Aggiungiamo che, considerando questa approssimazione, potrebbe essere introdotto un bias, legato alle combinazioni tra veicoli che non hanno una collisione reale tra loro, anche se coinvolti nello stesso incidente. Tuttavia, riteniamo che il calcolo rappresenti una buona "proxy" per un’analisi esaustiva. Gli incidenti con più di 2 veicoli rappresentano, comunque, solo circa il 10%.
Un’altra personalizzazione implementata dall’Istat è l’introduzione di due nuove tipologie di veicoli: biciclette elettriche (E-bike) e monopattini elettrici (E-scooter).

## Slide 6: Matrice di collisione: il metodo
L'algoritmo utilizzato per costruire la matrice di collisione include l'implementazione di un processo iterativo che considera in sequenza alcuni passaggi:
Incidenti stradali che coinvolgono un solo veicolo (veicolo singolo e tutti i pedoni).
Incidenti stradali che coinvolgono almeno due veicoli (veicolo A e B), effettuando confronti tra i primi due veicoli A vs B e B vs A.
Incidenti stradali che coinvolgono almeno tre veicoli (veicoli A, B e C), effettuando confronti tra veicoli B vs C e C vs B, considerando che i confronti rispetto al veicolo A sono già stati effettuati. I passaggi successivi seguono, in modalità iterativa, lo stesso processo

## Slide 7
Matrice di collisione delle
vittime per tipo di utente e veicolo con cui sono entrati in collisione
Anno 2023
(valori assoluti)
vittime
in collisione con
* Sono inclusi tra gli Autocarri ( 3,5 t), i veicoli industriali di peso superiore alle 3,5 tonnellate

## Slide 8
8
Matrice di collisione delle vittime incidente stradale per tipo di utente o di veicolo occupato e veicolo con il quale si entra in collisione. Anno 2023 (percentuali di riga)
in collisione con
Un confronto interessante consiste anche nell'analisi delle matrici di collisione in serie temporale. Una delle maggiori evidenze emerse, ad esempio, è l'aumento della percentuale di incidenti a veicolo isolato, in particolare all'interno delle aree urbane. La percentuale sale, infatti, dal 38,3% del 2001 al 51,9% del 2023 (dal 39% al 42% in totale). Inoltre, i conducenti di autocarri, classificati come veicoli commerciali leggeri, mostrano un forte aumento degli incidenti con un solo veicolo, dal 34,8% al 55,6% (dal 29% al 43% in totale). L'aumento specifico potrebbe essere in parte dovuto alla distrazione causata dall'uso di smartphone o dispositivi durante la guida, insieme alle cattive condizioni stradali o all'eccesso di velocità.

## Slide 9
9
Matrice di collisione delle vittime incidente stradale per tipo di utente o di veicolo occupato e veicolo con il quale si entra in collisione. Anno 2001 (percentuali di riga)
in collisione con

## Slide 10
10
Matrice di collisione delle vittime incidente stradale per tipo di utente o di veicolo occupato e veicolo con il quale si entra in collisione. Anno 2023 (percentuali di colonna)
in collisione con

## Slide 11
11
Per quanto riguarda i principali risultati riferiti agli utenti vulnerabili, la matrice sui decessi in incidenti stradali nelle aree urbane mostra un'elevata esposizione al rischio di mortalità dei conducenti di biciclette ed e-scooter coinvolti in incidenti stradali con autovetture e nessun altro veicolo. Le due ruote a motore registrano un elevato numero di incidenti in collisione con auto e camion, oltre che con ostacoli sulla carreggiata. I pedoni presentano un rischio maggiore rispetto agli altri utenti, in caso di collisione con autovetture e veicoli commerciali pesanti.
in collisione con
Matrice di collisione delle vittime incidente stradale, in ambito urbano, per tipo di utente o di veicolo occupato e veicolo con il quale si entra in collisione. Anno 2023 (percentuali di riga)

## Slide 12
12
Per quanto riguarda i risultati principali riferiti alla matrice di collisione per i feriti, si evidenzia un'elevata esposizione al rischio di lesioni dei conducenti di biciclette coinvolti in incidenti stradali con autovetture o a veicolo isolato. I veicoli a due ruote a motore registrano un elevato numero di incidenti in collisione con auto e in incidenti con un solo veicolo.
I pedoni presentano un rischio maggiore rispetto agli altri utenti, quando si scontrano con autovetture e veicoli commerciali pesanti. La frequenza maggiore si registra nelle collisioni tra autovetture.
in collisione con
Matrice di collisione dei feriti in incidente stradale, per tipo di utente o di veicolo occupato e veicolo con il quale si entra in collisione. Anno 2023 (valori assoluti)

## Slide 13
13
Motocicli in collisione con autovetture: morti, feriti e indice di gravità per giorno della settimana e mese. Anno 2022 (valori assoluti e percentuali)

## Slide 14: Morti in incidenti stradali nella UE27: la matrice di collisione (Anno 2022)
Nella UE27 gli occupanti di autovetture (conducenti e passeggeri) rappresentano il 45% delle vittime, mentre i pedoni il 18%, gli utenti di due ruote a motore (motociclette e ciclomotori) il 19% e i ciclisti il 10%.
Le % cambiano significativamente a seconda dell'età.
Tra gli ultrasessantacinquenni, i pedoni rappresentano il 29% degli incidenti mortali e i ciclisti il 17%.
Fonte: Commissione Europea 2023

## Slide 15: Morti in incidenti stradali sulle strade urbane nella UE27: la matrice di collisione (Anno 2022)
Nelle aree urbane, gli utenti vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti e utenti di veicoli a due ruote a motore) rappresentano quasi il 70% del totale degli incidenti mortali.
I decessi degli utenti della strada in aree urbane si verificano soprattutto quando un incidente coinvolge autovetture e
mezzi pesanti.
Fonte: Commissione Europea 2023

## Slide 16: Applicazione di un modello di regressione logistica per gli incidenti stradali in Italia
Logistic regression model : by KILLED road type user. Year 2022 |  |  | 
RESPONSE | Y=1 Pedestrian Y=0 Other user | Y=1 Cyclist Y=0 Other user | Y=1 2 Wheeler Y=0 Other user
EFFECT | Odds Ratio Estimates (95% Confidence Limits) (P< 0.0001) |  | 
0-17 vs 65+ (ref=1) | 0.490 (0.28-0.83) | 0.270 (0.10-0.68) | 8.919 (5.38-14.78)
18-44 vs 65+ (ref=1) | 0.198 (0.15-0.25) | 0.259 (0.18-0.35) | 5.064 (3.84-6.66)
45-64 vs 65+ (ref=1) | 0.412 (0.32-0.53) | 0.489 (0.35-0.66) | 4.62 (3.46-6.16)
Built up area vs Non built up area (ref=1) | 5.722 (4.55-7.19) | 2.194 (1.68-2.85) | 2.284 (1.89-2.75)
Male vs Female (ref=1) | 0.379 (0.37-0.61) | 1.622 (1.09-2.40) | 4.18 (3.02-5.80)
Intersection vs Straight (ref=1) | 0.477 (1.25-4.84) | 2.040 (1.11-2.67) | 1.505 (1.22-1.85)
More than two tracks vs 1-2 tracks (ref=1) | 2.464 (1.25-4.84) | - | -
  Pedestrians RISK Profile
  Female, age 65+, Built up area, Straight road, more than two tacks roads.
  Cyclist RISK Profile
  Male, age 65+, Built up area, Intersection.
  Two Wheelers RISK Profile
  Male, age <65, Built up area, Intersection.
  Profilo di rischio del pedone
  Donna, età superiore ai 65 anni, area urbana, strada rettilinea, più di due corsie.
  Profilo di rischio dei ciclisti
  Maschio, età superiore ai 65 anni, aree urbane, incrocio.
  Profilo di rischio delle due ruote
  Maschio, età <65 anni, aree urbane, Intersezione.

## Slide 17
Marco Broccoli*
broccoli@istat.it
Silvia Bruzzone**
bruzzone@istat.it
Nuovi indicatori per l'analisi degli incidenti stradali: la “matrice di collisione” e i profili di rischio degli utenti della strada
* Istat - Direzione centrale per la metodologia e disegno dei processi statistici - Servizio Metodi, qualità e metadati
** Istat - Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare - Servizio Sistema Integrato sulla Salute, Assistenza e Previdenza